КОНСПЕКТ

Готовность зданий к малярным работам

К малярным работам внутри помещения следует приступать после окончания общестроительных и специальных работ, а также таких отделочных работ, как штукатурные и облицовочные.

Для сохранения должного качества выполненной отделки в строящемся здании должны были быть выполнены следующие работы:

- заделка мест сопряжений оконных, балконных и дверных блоков со стенами и перегородками, установка подоконников внутри помещений;

- остекление световых проемов во избежание сквозняков, вызывающих неравномерное высыхание окрасочных слоев;

- прокладка всех коммуникаций и заделка коммуникационных каналов;

- облицовка или оштукатуривание в необходимых случаях стен в местах установки приборов отопления, канализации, газо- и водоснабжения;

- монтаж и прессовка санитарно-технических систем, промывка канализации и проверка систем вентиляции;

- гидроизоляция перекрытий и стяжек под полы в санузлах, установка ванн;

- гидроизоляция полов на балконах, установка ограждений балконов;

- устройство всех полов внутри здания, кроме настилки линолеума, всех видов пластика и ворсовых ковров (паркет рекомендуется настилать после подготовки помещений под последнюю окраску);

- укрепление и испытание крюков для подвески люстр;

- просушка сырых мест.

При наружной окраске, кроме того, должны быть закончены работы по устройству кровли и карнизных свесов, покрытию оцинкованной сталью или листовым алюминием сливов оконных проемов и выступающих архитектурных деталей, установке пожарных лестниц и исправлению всех повреждений на поверхности стен.

Перед сдачей фасада под окраску вдоль него расчищают и планируют площадку шириной не менее 3 м для установки лесов (если это предусмотрено проектом производства работ).

Малярные работы можно выполнять при устойчивой и надежной работе систем вентиляции и отопления; теплый воздух можно подавать калориферами, электро- и газоподогревателями. Во избежание неравномерной сушки и ухудшения качества малярной отделки, а также в целях безопасности проведения работ в помещениях не должно быть сквозняков.

Во время проведения малярных работ температура в помещении не должна быть ниже 10°С; относительная влажность воздуха не должна превышать 70%. В помещениях, не освещаемых дневным светом, должно обеспечиваться достаточное искусственное освещение. Выполнять отделочные работы при слабом освещении нельзя.