# Дистанционное занятие

# Дата 10.02.2024 г.

# Группа 2-СЭЗ-22

# Задание 1: перепишите лекцию в конспект.

# Задание 2: решите тесты на отдельном листе, подпишите его и перешлите свои ответы по адресу sizova.g@mail.ru в формате фото.

# Лекция: Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений

В решении задач геодезии важнейшая роль отводится различного рода измерениям.

Измерить величину – значит определить ее числовое значение в принятых единицах.

Геодезические измерения позволяют определить относительное расположение точек земной поверхности.

Геодезические измерения бывают:

1. Линейные, в результате которых получают наклонные и горизонтальные расстояния между заданными точками. Для этой цели применяют мерные ленты, рулетки, проволоки, оптические и лазерные дальномеры.

2. Угловые, определяющие величины горизонтальных и вертикальных углов. Для выполнения таких измерений применяют угломерные инструменты: теодолиты, буссоли, эклиметры.

3. Высотные, в результате которых, получают разности высот отдельных точек. Для производства этих измерений применяют нивелиры, тахеометры и т.д.

Полученные в процессе измерений данные заносят в специальные журналы.

При этом процесс измерений в большинстве случаев сопровождается составлением на местности схематических чертежей, которые называются абрисами.

Перечисленные выше виды измерений составляют содержание полевых геодезических работ.

Значительное место в геодезии занимают также камеральные работы, заключающиеся в математической обработке полученных результатов полевых измерений, а также в построении чертежа (плана, карты, профиля) с соблюдением установленных условных знаков.

При производстве геодезических измерений применяются меры длины, площади, веса, температуры, времени и т.д.

Единица меры – значение физической величины, принятой за основание сравнения для количественной оценки величин того же рода.

В стране с 1 января 1963 г. введен в действие ГОСТ 9867-61 «Международная система единиц» (сокращенно СИ). За единицу измерения углов принят градус, получаемый путем деления прямого угла на 90 равных частей. При этом 1° = 60′; 1′ =60′′. Единицей измерения длины является метр.

Измерением называется процесс сравнения некоторой физической величины с другой одноименной величиной, принятой за единицу измерения.

Измерения бывают непосредственные и косвенные.

Непосредственными называют такие измерения, когда определяемую величину получают в результате непосредственного сравнения с единицей измерения (пример, определение длины стола обычной линейкой).

Косвенными называют такие измерения, при которых определяемую величину получают, как функцию других непосредственно измеренных величин (например, длина окружности S=2πr, где измерен радиус данной окружности).

Всякое измерение производят при наличии следующих пяти факторов:

1. объект измерения;

2. субъект измерения - наблюдатель;

3. мерный прибор;

4. метод измерений – совокупность правил и действий при измерениях;

5. внешняя среда, в которой производят измерение.

В зависимости от условий измерения могут быть равноточными и неравноточными.

Если в процессе измерений соблюдаются все пять факторов, то такие измерения называют равноточными.

При неодинаковых условиях, т. е. когда не выполнено хотя бы одно из пяти требований (например, наблюдатели были разной квалификации), производимые измерения будут неравноточными.

ТЕСТ 1.1 Общие сведения

- Море за средний уровень, которого принят счет высот:

Выберите один ответ:

а) Каспийское;

б) Черное;

в) Балтийское;

г) Баренцево.

- Уменьшенное подобное изображение горизонтальной проекции участка поверхности Земли с находящимися на ней объектами:

Выберите один ответ:

а) карта;

б) профиль;

в) чертеж;

г) план.

- Изображение Земли на плоскости, уменьшенное и искаженное вследствие кривизны поверхности:

Выберите один ответ:

а) чертеж;

б) план;

в) карта;

г) профиль.

- Форма Земли:

Выберите один ответ:

а) эллипсоид;

б) шар;

в) цилиндр;

г) квадрат.

- Дисциплина, занимающаяся определением формы и размеров земли:

Выберите один ответ:

а) инженерная геодезия;

б) топография;

в) высшая геодезия;

г) маркшейдерия.

- Дисциплина, занимающаяся измерениями небольших участков земной поверхности и составлением их планов:

Выберите один ответ:

а) высшая геодезия;

б) инженерная геодезия;

в) маркшейдерия;

г) топография.

- Город, через который проходит начальный меридиан:

Выберите один ответ:

а) Челябинск;

б) Гринвич;

в) Москва;

г) Париж.

ТЕСТ 1.2 Масштабы топографических планов, карт. Картографические условные знаки.

- Точность масштаба плана 1: 1000…

Выберите один ответ:

а) 0,1 м;

б) 100 м;

в) 10 м;

г) 1 м.

г) линейные.

- Точность масштаба плана 1: 2000…

Выберите один ответ:

а) 2 м;

б) 200 м;

в) 0,2 м;

- Впишите термин подходящий под определение. Ответ зачитывается верным, если он написан без орфографических ошибок и с маленькой буквы.

Масштаб, у которого числитель равен 1, а знаменатель показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом...

## Тест 1.4, 1.5

## Ориентирование направлений. Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте. Прямая и обратная геодезическая задачи

- Величина, определяющаяся в прямой геодезической задаче:

Выберите один ответ:

а) координаты точек;

б) углов;

в) длин линий;

г) магнитных азимутов.

- Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до направления данной линии в пределах от 0 до 3600:

Выберите один ответ:

а) румб;

б) склонение магнитной стрелки;

в) азимут;

г) сближение меридианов.

- Величина, определяющаяся в обратной геодезической задаче:

Выберите один ответ:

а) магнитных азимутов;

б) длин линий;

в) координат точек;

г) приращений.

- Значение румба линии при азимуте 285°14:

Выберите один ответ:

а) 340°16′;

б) 34°43′;

в) 74°46′;

г) 105°14′.

- Значение румба линии при азимуте 120035'

Выберите один ответ:

а) 234°43′;

б) 239°25′;

в) 59°25′;

г) 60°30′.

- Угол, отсчитываемый от ближнего (северного или южного) направления меридиана до ориентируемой линии:

Выберите один ответ:

а) склонение магнитной стрелки;

б) румб;

в) азимут;

г) сближение меридианов.

## Тест 2.1, 2.2 Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений. Линейные измерения

- Измерения, при которых определяемую величину получают, как функцию других непосредственно измеренных величин (например, длина окружности S=2πr, где измерен радиус данной окружности):

Выберите один ответ:

а) случайные;

б) непосредственные;

в) косвенные;

г) приближенные.

- Мера длины, являющаяся основной в каждой стране:

Выберите один ответ:

а) эталонная;

б) рабочая;

в) нормальная;

г) случайная.

- Измерения, в процессе которых изменяется хотя бы одно из пяти факторов (объект измерения, субъект измерения, мерный прибор, метод измерений, внешняя среда):

Выберите один ответ:

а) непосредственные;

б) равноточные;

в) неравноточные;

г) косвенные.

- Ошибки, которые являются, как правило, следствием промахов, просчетов в измерениях:

Выберите один ответ:

а) грубые;

б) систематические;

в) случайные;

г) непосредственные.

- Измерения, в результате которых на местности определяются расстояния между заданными точками:

Выберите один ответ:

а) угловые;

б) равноточные;

в) высотные;

г) линейные.

- Город, в котором находится эталон длины нашей страны:

Выберите один ответ:

а) Волгоград;

б) Челябинск;

в) Москва;

г) Санкт-Петербург.