ОП.11 – Основы горного дела

Преподаватель Сиротинкина А.П.

Группа  3-МД-22

Дата задания: 12.02.2024

Срок сдачи задания:  оформленную  выполненную работу сдаем очно, в день выхода на очное обучение в соответствии с расписанием.

Самостоятельная работа Изучите опорный конспект по теме «Этапы и периоды ведения открытых горных работ». Оформите полный конспект в рабочей тетради. Подготовиться к устному опросу по изученной теме.

Этапы  и периоды ведения открытых горных работ

По техническому назначению и организационным признакам различают несколько этапов и периодов открытой разработки месторождений.

Этапы  ведения открытых горных работ

К основным этапам разработки, выделяемым по техническому назначению, относятся:

1) подготовка поверхности карьерного поля и осушение месторождения;

2) вскрытие месторождения и подготовка начального фронта вскрышных и добычных работ;

3) вскрышные работы;

4) добычные работы;

5) рекультивация нарушенных земель и поверхности отвалов.

Задачей первого этапа является создание условий для производства горных работ.

Подготовка поверхности карьерного поля заключается в вырубке леса и корчевке пней, осушении болот и озер, отводе ручьев и рек за пределы карьерного поля, сносе зданий и сооружений, переносе дорог и в удалении других препятствий, затрудняющих ведение открытых горных работ.

Осушение месторождения создает условия для работы оборудования и повышения устойчивости бортов карьера. Работы по осушению обычно проводят до начала горных работ и затем продолжают в процессе разработки месторождения.

Различают следующие виды осушения: осушение поверхности карьерного поля, ограждение его от поверхностных вод, предварительное и текущее осушение месторождения.

Осушение поверхности карьерного поля обычно осуществляется при помощи сети осушительных и дренажных канав.

Ограждение карьера от поверхностных вод (ливневых, паводковых и проникающих из соседних водоемов) производится путем проведения нагорных канав по части или всему периметру карьера.

Предварительное осушение месторождения, предназначенное для понижения уровня подземных вод и осушения участков, которые подлежат первоочередной разработке, производится до начала разработки путем бурения водопонижающих скважин или при большом притоке воды проведением системы подземных дренажных выработок.

Текущее или эксплуатационное осушение осуществляется одновременно с разработкой месторождения и состоит в систематическом удалении воды, поступающей в карьер, при помощи открытого или подземного водоотлива. В первом случае, который обычно применяется при небольшом притоке воды в карьер (до 100 м3/г), вода собирается в водосборник и откачивается насосами на поверхность, во втором — вода через специальные скважины поступает в систему подземных дренажных выработок и по стволу дренажной шахты поднимается на поверхность.

Рисунок – Иглофильтровые установки водопонижающих скважин на шахтах  и карьерах

Задача второго этапа — создание транспортного доступа с поверхности к полезному ископаемому и подготовка начального фронта горных работ, что осуществляется путем проведения въездных и разрезных траншей.

Задачей третьего этапа является удаление пустых пород, покрывающих и вмещающих полезное ископаемое, для последующей его добычи.

Задача четвертого этапа — извлечение из недр полезного ископаемого в соответствии с требованиями к его качеству и заданной производственной мощностью карьера.

Задача пятого этапа состоит в приведении нарушенных горными работами земель и поверхности отвалов в состояние, пригодное для дальнейшего использования в народном хозяйстве.

Рассмотренные этапы горных работ вначале выполняются последовательно, а затем производятся одновременно, но с взаимным опережением во времени и в пространстве: работы по подготовке поверхности и осушению месторождения опережают вскрышные работы, которые предшествуют добычным.

ПЕРИОДЫ ВЕДЕНИЯ ОГР

II. По организационным признакам различают следующие периоды открытой разработки:

1) строительный период допуска карьера в эксплуатацию;

2) период от пуска карьера в эксплуатацию до достижения проектной производительности;

3) период работы карьера с проектной производственной мощностью;

4) период доработки карьера.

В строительный период выполняются все горные работы, необходимые для создания первоначального фронта добычных работ. Они финансируются в соответствии с утвержденной сметой капитальных затрат на строительство данного карьера и называются капитальными. Во всех случаях ведения горных работ стремятся по возможности уменьшить затраты на строительство карьера и закончить его в наиболее короткий срок.

В период от пуска в эксплуатацию до достижения проектной производительности карьер наращивает свою производственную мощность от определенной ее части (30—50%) до проектной. Горные работы этого периода финансируются в основном за счет реализации полезного ископаемого.

Период работы карьера с проектной производственной мощностью характеризуется планомерной добычей полезного ископаемого в соответствии с заданной производственной мощностью и требованиями к его качеству. Все горные работы этого наиболее продолжительного периода полностью финансируются за счет реализации полезного ископаемого.

В период доработки карьера происходит постепенное затухание открытых горных работ в связи с исчерпанием запасов полезного ископаемого или в связи с достижением конечной глубины карьера, при превышении которой открытая разработка месторождения становится нецелесообразной. В последнем случае возможен переход с открытых работ на подземные.