МДК 01.01 Основы горного  дела

Преподаватель Сиротинкина А.П.

Группа  6-ОР-22

Дата задания: 12.02.2024

Срок сдачи задания:  оформленную  выполненную работу сдаем очно, в день выхода на очное обучение в соответствии с расписанием.

Самостоятельная работа Изучите опорный конспект по теме «Технология разработки горных пород многоковшовыми роторными экскаваторами Оформите полный конспект в рабочей тетради с изображением схем. Подготовиться к опросу по изученной теме.

Технология разработки горных пород многоковшовыми роторными экскаваторами

Роторные экскаваторы обычно разрабатывают уступы торцовым забоем и реже фронтальным.

При работе торцовым забоем (рис. III.17, а) экскаватор стоит на месте, а стрела вместе с ротором поворачивается на угол ⱷ = 90~135°. Забой разрабатывается при повороте роторной стрелы как в прямом, так и обратном направлении. После отработки забоя ,по всей высоте уступа экскаватор передвигается вдоль заходки на расстояние, равное величине подачи роторной стрелы на забой, после чего цикл повторяется.

Максимальную ширину забоя роторного экскаватора определяют по формуле

А = Rч max [ 1 + sin ((ⱷ—90°)]—Н ctga, м,            (III. 12)

где Rч max — максимальный радиус черпания экскаватора, м;

ⱷ—угол рабочего разворота экскаватора, градус (для экскаваторов с поворотным корпусом ⱷ = 90~135°, но чаще колеблется в пределах 100~120°);

Н — высота разрабатываемого уступа, м;

а — угол откоса уступа, градус (а≤65°).

Максимальная высота уступа определяется допустимым углом наклона роторной стрелы и ее длиной и не должна превышать высоты (глубины) черпания экскаватора.

У современных мощных экскаваторов ширина заходки достигает 100 м, высота черпания 50 м, глубина черпания 20 м.

Разработка уступов торцовым забоем широко распространена при применении роторных экскаваторов на гусеничном или шагающе-рельсовом ходу.

При фронтальном забое экскаватор располагают со стороны откоса уступа. Забой разрабатывают горизонтальными слоями с поворотом или без поворота роторной стрелы. В первом случае (рис. 111.17,6) экскаватор во время работы стоит на месте, а роторная стрела поворачивается на угол со = 50-7-60°. После отработки забоя по всей высоте уступа экскаватор передвигается вдоль откоса уступа на величину, равную ширине забоя:

А = Rч max  sin ⱷ/2, м

где Rч max  — максимальный радиус черпания экскаватора,м.

При работе без поворота стрелы (рис. 111.17, б) экскаватор последовательно снимает горизонтальные слои породы, непрерывно двигаясь вдоль откоса уступа.

Разработка уступов фронтальным забоем значительно увеличивает объем работ .на передвижку рельсовых путей и расход электроэнергии на передвижение экскаватора. Поэтому фронтальные забои применяют сравнительно редко, обычно при работе экскаваторов на рельсовом ходу с погрузкой на трагаспортно-отвальные мосты.

При разработке уступов торцовым забоем экскаватор может работать с верхним и нижним черпанием. Возможные схемы расположения забоев показаны ,на рис. III.18. При фронтальном забое разработка уступов производится только верхним черпанием.

Роторные экскаваторы независимо от положения забоя могут разрабатывать уступы вертикальными или горизонтальными стружками. По направлению и последовательности снятия стружек различают четыре способа разработки забоев: вертикальными однорядными стружками, вертикальными многорядными стружками, горизонтальными стружками и комбинированными.

При работе вертикальными однорядными стружками (рис. III.19, а) забой по высоте разделяют на несколько горизонтальных слоев, выемка которых производится сверху вниз следующим образом: роторное колесо последовательно снимает стружки 1, 2, 3 и 4 по всей ширине забоя, после чего его переводят в но вое исходное положение для снятия стружек 5,6,7 и 8. Высоту каждого горизонтального слоя в зависимости от типа разрабатываемых пород принимают равной от 0,5 до 0,75 диаметра роторного колеса.

При разработке уступа вертикальными многорядными стружками в каждом горизонтальном слое последовательно снимают несколько вертикальных стружек (рис. III.19, б), порядок выемки которых показан цифрами 1—15.

Разработку забоя горизонтальными стружками (рис. III.19, в) производят сверху вниз последовательными горизонтальными слоями шириной 0,5—0,75 диаметра ротора. При этом роторное колесо многократно проходит по всей ширине забоя, снимая за каждый проход горизонтальную стружку породы.

Комбинированный способ разработки представляет собой различные сочетания первых трех способов (рис. III.19,г).

Рис. III.18. Схемы работы роторных экскаваторов при верхнем и нижнем

черпании:

а и б — при одновременной отработке верхнего и нижнего подступов; в — при последовательной отработке

.

Способы разработки вертикальными однорядными и горизонтальными стружками применяют обычно при выемке плотных горных пород. Вертикальные многорядные стружки чаще применяют при разработке рыхлых неустойчивых пород. Комбинированный способ обычно применяют в сложных забоях, состоящих из пород различной крепости.

Рис. III.19. Способы откатки забоев роторными экскаваторами

При применении горизонтальных стружек на подошве уступа образуются гребни, зачистку которых производят бульдозерами или другим вспомогательным оборудованием.

Толщина срезаемой ротором стружки зависит от мощности экскаватора и свойств разрабатываемых пород и достигает 0,5— 1 м. Регулирование толщины стружки производится подачей роторной стрелы (на забой.

Углы откоса уступа и забоя роторного экскаватора принимаются в соответствии со свойствами разрабатываемых пород. Согласно правилам технической эксплуатации угол откоса уступа при работе роторного экскаватора должен быть не более 65°. Угол откоса

забоя может быть принят на 5—10° больше, так как устойчивость забоя должна быть кратковременной.

Роторные экскаваторы являются наиболее перспективными вы- емочно-погрузочными машинами. Их применение особенно эффективно при селективной выемке залежей сложного строения (рис. 111.21). Совмещение подъема и опускания ротора с поворотом в горизонтальной плоскости позволяет вынимать прослойки горных пород невыдержанного залегания мощностью 0,1 м и более.