Дистанционное занятие МДК 01.01 Топографо-геодезические изыскания

Дата 16.02.2024

Группа 3-МД-22 для всей группы

Лабораторная работа № 4

Тема: Измерение горизонтальных углов способом повторений

Цель работы:

1. Измерить горизонтальный угол одним повторением.

2. Выполнить полевой журнал измерения углов.

3. Вычислить измеренный угол и проконтролировать правильность  измерения.

Необходимые инструменты и оборудование:

1. Оптические теодолиты, штативы.

2. Отвесы центрировочные.

3. Журналы измерения углов.

Правила безопасности при выполнении работы

1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка техникума.

2. Приступать к выполнению работы только после изучения инструкции.

3. Надежно закреплять теодолит на штативе.

4. Соблюдать образцовый порядок, поддерживать деловую спокойную остановку.

Выполнение работы

Принцип измерения углов способом повторений (рис. 1) заключается в многократном (n раз) откладывании угла на шкале горизонтального круга, т.е. производится n раз суммирование горизонтального угла. Затем полученную сумму делят на число n, что дает значение искомого угла. Действия по измерению угла выполняются по следующей схеме (теодолит установлен в рабочее положение).

Рисунок 1 – Способ повторений

Измерение угла одним повторением.

Теодолит устанавливают на точке на штативе. При помощи подъемных винтов приводят пузырек уровня на алидаде горизонтального круга на середину. После этого центрируют инструмент при помощи шнурового отвеса. Инструмент приведен в рабочее положение.

Выбирают заднюю и переднюю точки, устанавливают на них сигналы.

Устанавливают на горизонтальном круге отсчет, близкий к нулю и поворотом лимба визируют на задний сигнал (А). Берут отсчет а1. Открепив алидаду, визируют на передний сигнал (В). Берут контрольный отсчет а2. Вычисляют контрольный угол:

к = а2- а1

Закрепляют алидаду. Переводят зрительную трубу через зенит. Визируют на заднюю точку (А). Отсчет по горизонтальному кругу не берут, но он должен быть равен отсчету а2. Затем открепив алидаду, визируют на переднюю точку (В). Берут отсчет а3. Вычисляют измеренный угол:

Сравнивают измеренный угол с  контрольным.  Если разница между ними не превышает ± 45",  значит  угол измерен с достаточной точностью.

При измерении угла больше 180° порядок измерения остается прежним, но измеренный угол вычисляется по формуле:

βи= (а3 – а1) ⁄ 2

Сравнивают измеренный угол с контрольным. Если расхождение не превышает45", то угол измерен правильно.

Журнал

Измерения углов способом повторений

Инструмент _________________     Исполнитель_________________

| Точки | Горизонтальный круг | Измеренный гориз. угол β | Примечания и эскизы |
| --- | --- | --- | --- |
| стояния | визирования | I положение зрительной трубы | II положение зрительной трубы |  |  |
|  | В |  |  |  |  |
| Х |  |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |

Содержание отсчета:

Студент кратко описывает порядок выполнения им работы и прилагает журнал измерения углов. Результаты измерений записываются в журнал измерения углов.

Отвечает письменно на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Как привести ось вращения теодолита в отвесное положение?

2. Как отцентрировать теодолит над точкой?

3. Для чего трубу переводят через зенит при измерении угла?

4. Как вычислить угол, измеренный одним повторением?

5. Требования «Инструкции…» к измерению угла способом повторений.